## Slide 1: Детальное размещение элементов интегральных схем
Отчёт в рамках спецсеминара магистратуры Прикладной Информатики
Борисова А.Б., Замятина Ю.М., Лейтан А., Рыжов С.А.

## Slide 2: Этапы проектирования
Спецификация систем
Архитектурное проектирование
Функциональное проектирование
Проектирование схем
Физическое проектирование
Коммерческий продукт
Упаковка и тестирование
Производство
Физическая верификация
Временная оптимизация
Трассировка сигналов
Синтез синхросигналов
Размещение
Планирование кристалла
Разбиение
Global Placer
Detail Placer

## Slide 3: Формальная постановка задачи
(0;0)
y
(N;M)
x
- минимизация длины цепей

## Slide 4: Примеры постановочных задач
Исходные данные
Допустимые решения
Недопустимые решения

## Slide 5: Архитектура системы
Client application (Testing system)
Data models
(Design, Component, Net, Detail Placement, Global Placement)
Common Services
(Criterion, Generators, Parsers, Task)
Statistics
Common Statistics
Excel Statistic Importer
Algorithms
IDetailPlacer
Cross Reduction Placer
Combine Placer
Cross Component Placer 2
Cross Component Placer
Spiral Searcher
Force Directed Placer
IGlobalPlacer
Visualization
Drawer
Nets Drawer
IDrawer

## Slide 6: Архитектура системы
Client application (Testing system)
Data models
(Design, Component, Net, Detail Placement, Global Placement)
Common Services
(Criterion, Generators, Parsers, Task)
Statistics
Common Statistics
Excel Statistic Importer
Algorithms
IDetailPlacer
Cross Reduction Placer
Combine Placer
Cross Component Placer 2
Cross Component Placer
Spiral Searcher
Force Directed Placer
IGlobalPlacer
Visualization
Drawer
Nets Drawer
IDrawer

## Slide 7: Алгоритм №1. Итерационная стратегия алгоритма Force Directed
Выделение группы рассматриваемых компонентов (в общем случае)
Выбор направлений возможных перемещений каждого компонента
Оценка каждого направления с учётом силы (длины) сдвига по некоторым критериям
Сдвиг компонента в наилучшую позицию
Под направлениями сдвига рассматриваются 8 направлений
Площадь пересечения с другими компонентами
Частичный критерий. Суммарная Манхэттенская метрика цепей, в которые входит компонент

## Slide 8: Общая структура конструктивных стратегий
Выбор очередного элемента размещения
Сортировка позиции по оценке.
Оценка позиции
Поиск позиций для элемента
Площадь пересечения с другими компонентами
Частичный критерий. Суммарная Манхэттенская метрика цепей, в которые входит компонент

## Slide 9: Алгоритм №2. Стратегия минимизации пересечений
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Разбиение монтажного пространства на непересекающиеся области (регионы)
Расчет коэффициентов заполненности регионов
Выбор региона с максимальным коэффициентом заполненности
Последовательное размещение элементов , попадающих в выбранный регион
Поиск посадочных мест
Выбор лучшей позиции
Размещение элемента
Выход

## Slide 10: Алгоритм №3. Жадная стратегия с учетом лексикографии критериев.
1
2
2
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Разбиение монтажного пространства на непересекающиеся области (регионы)
Расчет коэффициентов заполненности регионов
Выбор региона с максимальным коэффициентом заполненности
Последовательное размещение элементов , попадающих в выбранный регион
Поиск посадочных мест
Выбор лучшей позиции
Размещение элемента
Критерий подсчет длины удаления от начальной позиции элемента.
Критерий подсчета процента пересечения с другими компонентами
Критерий подсчета длины цепей, в которые входит элемент, по Манхетовской метрике.
Выход

## Slide 11: Визуализация решений
Разработанная система позволяет получить изображение размещения с сетями и без сетей. Красным обведены детально не размещённые компоненты.
Так же система позволяет получить изображение размещение по частям области с соответствующим масштабированием.

## Slide 12: Результаты экспериментов
Метод |  | Манхэттенская метрика |  | Количество пересечений |  | Суммарная площадь пересечений |  |  | Время работы (мин:сек) | 
 |  | До | После | До | После | До |  | После | Чистое | Общее
Force Directed | 5 итераций | 4679580 | 4678878 | 143528 | 137488 | 22346624,57 |  | 22199814 | 0:19 | –
 | 20 итераций | 4679580 | 4678069 | 143528 | 136146 | 22346624,57 |  | 20886085 | 1:12 | –
 | 25 итераций | 4679580 | 4678219 | 143528 | 135070 | 22346624,57 |  | 20250602 | 1:29 | –
Combined Placer | без предобработки | 4679580 | 6305570 | 143528 | 0 | 22346624 | 0 |  | 11:39 | –
 | 20 итераций | 4678069 | 6254956 | 136146 | 0 | 22346624 | 0 |  | 15:31 | 16:43
 | 25 итераций | 4678219 | 6318262 | 135070 | 0 | 20250602 | 0 |  | 16:02 | 17:31
Cross Reduction Placer | без предобработки | 4679580 | 6010242 | 143528 | 0 | 22346624 | 0 |  | 6:31 | –
 | 20 итераций | 4678069 | 6010292 | 136146 | 0 | 22346624 | 0 |  | 7:34 | 8:46
 | 25 итераций | 4678219 | 5992087 | 135070 | 0 | 20250602 | 0 |  | 7:32 | 9:01
Cross Component 2 | без предобработки | 4679580 | 6059317 | 143528 | 0 | 22346624 | 0 |  | 11:33 | –
 | 20 итераций | 4678069 | 6199068 | 136146 | 0 | 22346624 | 0 |  | 3:36 | 4:48
 | 25 итераций | 4678219 | 6158885 | 135070 | 0 | 20250602 | 0 |  | 3:31 | 5:00

## Slide 13: Результаты экспериментов
Метод | Манхэттенская метрика | Количество пересечений | Суммарная площадь пересечений | Время работы (мин:сек) | 
 |  |  |  | Чистое | Общее
Исходная задача | 4679580 | 143528 | 22346624 | – | –
Force Directed i5 | 4678878 | 137488 | 22199814 | 0:19 | –
Force Directed i20 | 4678069 | 136146 | 20886085 | 1:12 | –
Force Directed i25 | 4678219 | 135070 | 20250602 | 1:29 | –
Combined Placer | 6305570 | 0 | 0 | 11:39 | –
FD i20 + CP | 6254956 | 0 | 0 | 15:31 | 16:43
FD i25 + CP | 6318262 | 0 | 0 | 16:02 | 17:31
Cross Reduction Placer | 6010242 | 0 | 0 | 6:31 | –
FD i20 + CR | 6010292 | 0 | 0 | 7:34 | 8:46
FD i25 + CR | 5992087 | 0 | 0 | 7:32 | 9:01
Cross Component 2 | 6059317 | 0 | 0 | 11:33 | –
FD i20 + CC2 | 6199068 | 0 | 0 | 3:36 | 4:48
FD i25 + CC2 | 6158885 | 0 | 0 | 3:31 | 5:00

## Slide 14: Результаты экспериментов
Метод | Манхэттенская метрика | Количество пересечений | Суммарная площадь пересечений | Время работы (мин:сек) | 
 |  |  |  | Чистое | Общее
Исходная задача | 4679580 | 143528 | 22346624 | – | –
Force Directed i5 | 4678878 | 137488 | 22199814 | 0:19 | –
Force Directed i20 | 4678069 | 136146 | 20886085 | 1:12 | –
Force Directed i25 | 4678219 | 135070 | 20250602 | 1:29 | –
Combined Placer | 6305570 | 0 | 0 | 11:39 | –
FD i20 + CP | 6254956 | 0 | 0 | 15:31 | 16:43
FD i25 + CP | 6318262 | 0 | 0 | 16:02 | 17:31
Cross Reduction Placer | 6010242 | 0 | 0 | 6:31 | –
FD i20 + CR | 6010292 | 0 | 0 | 7:34 | 8:46
FD i25 + CR | 5992087 | 0 | 0 | 7:32 | 9:01
Cross Component 2 | 6059317 | 0 | 0 | 11:33 | –
FD i20 + CC2 | 6199068 | 0 | 0 | 3:36 | 4:48
FD i25 + CC2 | 6158885 | 0 | 0 | 3:31 | 5:00

## Slide 15: Дополнительные характеристики
Chart: Удалённость элементов от начального размещения в зависимости от площади
| 269312 (1) | 16128 (1) | 15872 (1) | 8064 (243) | 736 (3) | 672 (221) | 544 (6) | 480 (30) | 448 (118) | 416 (77) | 384 (311) | 352 (29) | 320 (175) | 288 (197) | 256 (713) | 224 (2050) | 192 (873) | 160 (231) | 128 (2224) | 96 (2219) | 64 (1254) | 32 (1529) | 1 (246)
FD20 | 19.9515 | 0.2502 | 0.37121 | 19.1142 | 0.43446 | 0.43535 | 0.51499 | 0.43024 | 0.37322 | 0.41515 | 0.4779 | 0.43258 | 0.40194 | 0.38937 | 0.41603 | 0.4091 | 0.39968 | 0.39828 | 0.39614 | 0.3928 | 0.39544 | 0.38785 | 9.5041
FD25 | 23.9907 | 0.2502 | 0.37121 | 23.8906 | 0.43446 | 0.54402 | 0.44803 | 0.47499 | 0.42625 | 0.49755 | 0.50492 | 0.49888 | 0.45259 | 0.40817 | 0.45005 | 0.47304 | 0.44946 | 0.43085 | 0.43815 | 0.411 | 0.40506 | 0.41749 | 9.4959
FD20 + CP | 19.9515 | 480.7499 | 847.5289 | 346.4439 | 0.43446 | 358.6525 | 444.4578 | 419.4919 | 339.4315 | 511.9228 | 444.1055 | 181.7603 | 260.6985 | 233.52 | 414.7191 | 245.3762 | 274.4918 | 216.2171 | 179.5056 | 217.9947 | 172.6227 | 169.4796 | 9.5041
FD25 + CR | 212.2866 | 579.1428 | 585.7486 | 480.6796 | 21.3714 | 423.8197 | 410.6105 | 438.1947 | 239.6735 | 209.9803 | 297.4627 | 121.9929 | 194.5666 | 213.6901 | 221.463 | 145.8707 | 152.8224 | 152.88 | 127.7706 | 122.6794 | 97.594 | 66.5458 | 12.3722
CC2 | 89.9408 | 572.2497 | 652.6139 | 438.1154 | 5.848 | 453.9071 | 394.7902 | 457.5489 | 260.8607 | 264.1269 | 389.7562 | 126.9689 | 218.9571 | 241.4869 | 256.5117 | 190.0332 | 198.1838 | 183.5341 | 162.7164 | 170.9738 | 154.4833 | 116.2308 | 6.3775

## Slide 16: Сравнение с другим системами
Метод | Манхэттенская метрика (e6) |  | 
 | ibm01 | ibm02 | ibm03
Исходная задача | 4,679580 | 1,590997 (плохое размещение, 70429350 пересечений компонент) | 2935625 (плохое размещение, 98443165 пересечений компонент)
FD i20 + CP | 6,254956 | – | –
FD i25 + CR | 5,992087 | 27,449376 | 34,984632
Cross Component 2 | 6,059317 | – | –
QPlace (ver. 5.1.67) | 3,41 | 10,27 | 19,61
Capo+ Parquet + Capo (High-Temperature Annealing) % Final Overlap=0 | 3,66 | 8,73 | 12,50
Capo + Parquet + Capo (Low-Temperature Annealing) % Final Overlap=0 (Uniform WS | 3,36 | 8,23 | 1153
Capo + Parquet + Capo (Low-Temperature Annealing) % Final Overlap=0 (Filler Cells + Uniform WS) | 3,05 | 6,83 | 10,38

## Slide 17: Ibm01 FD i25 + CR

## Slide 18: Ibm02 FD i25 + CR

## Slide 19: Ibm03 FD i25 + CR

## Slide 20: Заключение и выводы

## Slide 21: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
IBM benchmarks [В Интернете] http://vlsicad.eecs.umich.edu/BK/ISPD02bench/.
Markov Igor Physical Design: From Graph Partitioning to Timing Closure [Книга]: University of Michigan.
Markov Saurabh N. Adya and Igor L. Consistent Placement of Macro-Blocks [Статья].
Mixed-size Combinatorial Techniques for S. N. Adya and I. L. Markov [Статья].

## Slide 22: Спасибо за внимание